## Slide 1
Programa de Mantenimiento 2019
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

## Slide 2
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO – Mejoras
costa
costa lluviosa
sierra
heladas
selva
A L E R T A S
Cuadro de priorización de acciones general e igual para locales educativos en todas las regiones del Perú.
C O N T E N I D O M E J O R A D O
_Ficha técnica con acciones diferenciadas por zona bioclimática.
_Mayor desglose de los elementos de intervención.
_Mayor diversidad de acciones a realizar, de acuerdo al elemento de intervención y contexto.
I M P A C T O
_Acciones de mantenimiento preventivo que representen una mejora acorde al contexto.
_Responsables de mantenimiento con un mayor abanico de posibilidades.
_Facilita labor al momento de identificar las posibles acciones de mantenimiento.
N U E V A F I C H A

## Slide 3
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO – Mejoras
costa
costa lluviosa
sierra
heladas
selva
MUROS
resane en muros tarrajeados
se sugiere considerar medidas para disminuir el salitre
PISOS
pisos interiores de machihembrados de madera
se sugiere incluir material de aislamiento térmico
VENTANAS
mosquitero
inclusión de malla mosquitero en carpinterías
PUERTAS Y VENTANAS
se sugiere que se puedan sellar para aislarlas térmicamente
inclusión de malla mosquitero en carpinterías
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
pararrayos
inclusión de acciones de mantenimiento a pararrayos
Ejemplo de acciones diferenciadas según zona bioclimática:

## Slide 4
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO – Estructura y llenado
NOMBRE DE LA I.E. |  |  |  |  | CORREO ELECTRONICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PERIODO: |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
COD LOCAL: |  |  |  |  | CENTRO PROBLADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UBICACIÓN: |  |  |  |  | PROVINCIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO ASIGNADO: | 
DISTRITO: |  |  |  |  | DEPARTAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
_ ACCIÓN, ESPACIO y UNIDAD DE MEDIDA: Marcar la acción a realizar en los espacios en blanco disponibles con una (x). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN | ACCIÓN |  |  |  |  |  |  | ESPACIO |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (S/)
 | INSTALACION | ADQUISICION | REPARACION | REPOSICION | MANTENIMIENTO | PINTADO | LIMPIEZA | AULA | COCINA Y COMEDOR | ADMINISTRATIVO | EXTERIORES | SERVICIOS AUXILIARES | SERVICIOS HIGENICOS | UNIDAD | ESTIMADO | GLOBAL | METRO LINEAL | METRO CUADRADO | METRO CUBICO | PIE CUADRADO | KILOS | LITROS |  |  | 
Cubiertas - techos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones y de áreas exteriores (no se considera losas aligeradas). Se recomienda que sea aislada de las lluvias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones de losa aligerada. Se recomienda impermeabilización y tratamiento por filtraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mallas en cubiertas livianas de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Soportes y elementos de sujeción en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Falso cielo raso en interiores. Se recomienda incluir aislante térmico y que el falso cielo raso configure una cámara de aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de evacuación de aguas pluviales (canaletas y montantes pluviales) en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de captación de aguas pluviales en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBTOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ANEXO Nº 8A
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO: COSTA LLUVIOSA
FICHA FÍSICA
1
Identificar la ficha física que corresponde a la zona bioclimática del local educativo.

## Slide 5
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO – Estructura y llenado
NOMBRE DE LA I.E. |  |  |  |  | CORREO ELECTRONICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PERIODO: |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
COD LOCAL: |  |  |  |  | CENTRO PROBLADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UBICACIÓN: |  |  |  |  | PROVINCIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO ASIGNADO: | 
DISTRITO: |  |  |  |  | DEPARTAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
_ ACCIÓN, ESPACIO y UNIDAD DE MEDIDA: Marcar la acción a realizar en los espacios en blanco disponibles con una (x). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN | ACCIÓN |  |  |  |  |  |  | ESPACIO |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (S/)
 | INSTALACION | ADQUISICION | REPARACION | REPOSICION | MANTENIMIENTO | PINTADO | LIMPIEZA | AULA | COCINA Y COMEDOR | ADMINISTRATIVO | EXTERIORES | SERVICIOS AUXILIARES | SERVICIOS HIGENICOS | UNIDAD | ESTIMADO | GLOBAL | METRO LINEAL | METRO CUADRADO | METRO CUBICO | PIE CUADRADO | KILOS | LITROS |  |  | 
Cubiertas - techos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones y de áreas exteriores (no se considera losas aligeradas). Se recomienda que sea aislada de las lluvias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones de losa aligerada. Se recomienda impermeabilización y tratamiento por filtraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mallas en cubiertas livianas de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Soportes y elementos de sujeción en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Falso cielo raso en interiores. Se recomienda incluir aislante térmico y que el falso cielo raso configure una cámara de aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de evacuación de aguas pluviales (canaletas y montantes pluviales) en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de captación de aguas pluviales en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBTOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ANEXO Nº 8A
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO: COSTA LLUVIOSA
DATOS GENERALES
2
Llenar DATOS del local escolar.

## Slide 6
ELEMENTOS DE INTERVENCIÓN + Recomendaciones
Cubiertas-techos
Muros
Pisos
Puertas
Ventanas
Pasamanos y barandas
Rejas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones sanitarias
Instalaciones de gas
Red telefónica/internet
Seguridad
Vegetación en áreas exteriores
Mobiliario y equipamiento
Pintura
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO – Estructura y llenado
NOMBRE DE LA I.E. |  |  |  |  | CORREO ELECTRONICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PERIODO: |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
COD LOCAL: |  |  |  |  | CENTRO PROBLADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UBICACIÓN: |  |  |  |  | PROVINCIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO ASIGNADO: | 
DISTRITO: |  |  |  |  | DEPARTAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
_ ACCIÓN, ESPACIO y UNIDAD DE MEDIDA: Marcar la acción a realizar en los espacios en blanco disponibles con una (x). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN | ACCIÓN |  |  |  |  |  |  | ESPACIO |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (S/)
 | INSTALACION | ADQUISICION | REPARACION | REPOSICION | MANTENIMIENTO | PINTADO | LIMPIEZA | AULA | COCINA Y COMEDOR | ADMINISTRATIVO | EXTERIORES | SERVICIOS AUXILIARES | SERVICIOS HIGENICOS | UNIDAD | ESTIMADO | GLOBAL | METRO LINEAL | METRO CUADRADO | METRO CUBICO | PIE CUADRADO | KILOS | LITROS |  |  | 
Cubiertas - techos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones y de áreas exteriores (no se considera losas aligeradas). Se recomienda que sea aislada de las lluvias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones de losa aligerada. Se recomienda impermeabilización y tratamiento por filtraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mallas en cubiertas livianas de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Soportes y elementos de sujeción en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Falso cielo raso en interiores. Se recomienda incluir aislante térmico y que el falso cielo raso configure una cámara de aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de evacuación de aguas pluviales (canaletas y montantes pluviales) en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de captación de aguas pluviales en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBTOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ANEXO Nº 8A
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO: COSTA LLUVIOSA
3
Identificar el elemento a intervenir.

## Slide 7
ACCIONES
Instalación
Adquisición
Reparación
Reposición
Mantenimiento
Pintado
Limpieza
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO – Estructura y llenado
NOMBRE DE LA I.E. |  |  |  |  | CORREO ELECTRONICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PERIODO: |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
COD LOCAL: |  |  |  |  | CENTRO PROBLADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UBICACIÓN: |  |  |  |  | PROVINCIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO ASIGNADO: | 
DISTRITO: |  |  |  |  | DEPARTAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
_ ACCIÓN, ESPACIO y UNIDAD DE MEDIDA: Marcar la acción a realizar en los espacios en blanco disponibles con una (x). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN | ACCIÓN |  |  |  |  |  |  | ESPACIO |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (S/)
 | INSTALACION | ADQUISICION | REPARACION | REPOSICION | MANTENIMIENTO | PINTADO | LIMPIEZA | AULA | COCINA Y COMEDOR | ADMINISTRATIVO | EXTERIORES | SERVICIOS AUXILIARES | SERVICIOS HIGENICOS | UNIDAD | ESTIMADO | GLOBAL | METRO LINEAL | METRO CUADRADO | METRO CUBICO | PIE CUADRADO | KILOS | LITROS |  |  | 
Cubiertas - techos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones y de áreas exteriores (no se considera losas aligeradas). Se recomienda que sea aislada de las lluvias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones de losa aligerada. Se recomienda impermeabilización y tratamiento por filtraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mallas en cubiertas livianas de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Soportes y elementos de sujeción en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Falso cielo raso en interiores. Se recomienda incluir aislante térmico y que el falso cielo raso configure una cámara de aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de evacuación de aguas pluviales (canaletas y montantes pluviales) en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de captación de aguas pluviales en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBTOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ANEXO Nº 8A
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO: COSTA LLUVIOSA
x
4
Marcar la acción a realizar en elemento seleccionado.

## Slide 8
ESPACIOS
Aula
Servicios higiénicos
Cocina y comedor
Espacios administrativos
Exteriores
Servicios auxiliares
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO – Estructura y llenado
NOMBRE DE LA I.E. |  |  |  |  | CORREO ELECTRONICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PERIODO: |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
COD LOCAL: |  |  |  |  | CENTRO PROBLADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UBICACIÓN: |  |  |  |  | PROVINCIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO ASIGNADO: | 
DISTRITO: |  |  |  |  | DEPARTAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
_ ACCIÓN, ESPACIO y UNIDAD DE MEDIDA: Marcar la acción a realizar en los espacios en blanco disponibles con una (x). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN | ACCIÓN |  |  |  |  |  |  | ESPACIO |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (S/)
 | INSTALACION | ADQUISICION | REPARACION | REPOSICION | MANTENIMIENTO | PINTADO | LIMPIEZA | AULA | COCINA Y COMEDOR | ADMINISTRATIVO | EXTERIORES | SERVICIOS AUXILIARES | SERVICIOS HIGENICOS | UNIDAD | ESTIMADO | GLOBAL | METRO LINEAL | METRO CUADRADO | METRO CUBICO | PIE CUADRADO | KILOS | LITROS |  |  | 
Cubiertas - techos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones y de áreas exteriores (no se considera losas aligeradas). Se recomienda que sea aislada de las lluvias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones de losa aligerada. Se recomienda impermeabilización y tratamiento por filtraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mallas en cubiertas livianas de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Soportes y elementos de sujeción en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Falso cielo raso en interiores. Se recomienda incluir aislante térmico y que el falso cielo raso configure una cámara de aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de evacuación de aguas pluviales (canaletas y montantes pluviales) en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de captación de aguas pluviales en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBTOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ANEXO Nº 8A
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO: COSTA LLUVIOSA
x
x
5
Marcar el espacio donde se realizará la acción de mantenimiento.

## Slide 9
UNIDADES DE MEDIDA
Unidad
Estimado
Global
Metro lineal
Pie cuadrado
Kilos
Litros
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO – Estructura y llenado
NOMBRE DE LA I.E. |  |  |  |  | CORREO ELECTRONICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PERIODO: |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
COD LOCAL: |  |  |  |  | CENTRO PROBLADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UBICACIÓN: |  |  |  |  | PROVINCIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO ASIGNADO: | 
DISTRITO: |  |  |  |  | DEPARTAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
_ ACCIÓN, ESPACIO y UNIDAD DE MEDIDA: Marcar la acción a realizar en los espacios en blanco disponibles con una (x). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN | ACCIÓN |  |  |  |  |  |  | ESPACIO |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (S/)
 | INSTALACION | ADQUISICION | REPARACION | REPOSICION | MANTENIMIENTO | PINTADO | LIMPIEZA | AULA | COCINA Y COMEDOR | ADMINISTRATIVO | EXTERIORES | SERVICIOS AUXILIARES | SERVICIOS HIGENICOS | UNIDAD | ESTIMADO | GLOBAL | METRO LINEAL | METRO CUADRADO | METRO CUBICO | PIE CUADRADO | KILOS | LITROS |  |  | 
Cubiertas - techos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones y de áreas exteriores (no se considera losas aligeradas). Se recomienda que sea aislada de las lluvias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones de losa aligerada. Se recomienda impermeabilización y tratamiento por filtraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mallas en cubiertas livianas de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Soportes y elementos de sujeción en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Falso cielo raso en interiores. Se recomienda incluir aislante térmico y que el falso cielo raso configure una cámara de aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de evacuación de aguas pluviales (canaletas y montantes pluviales) en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de captación de aguas pluviales en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBTOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ANEXO Nº 8A
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO: COSTA LLUVIOSA
x
x
6
Marcar la unidad de medida según la acción a realizar.
x

## Slide 10
COSTOS
Costo unitario
Cantidad
Costo total (S/)
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO – Estructura y llenado
NOMBRE DE LA I.E. |  |  |  |  | CORREO ELECTRONICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PERIODO: |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
COD LOCAL: |  |  |  |  | CENTRO PROBLADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UBICACIÓN: |  |  |  |  | PROVINCIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO ASIGNADO: | 
DISTRITO: |  |  |  |  | DEPARTAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
_ ACCIÓN, ESPACIO y UNIDAD DE MEDIDA: Marcar la acción a realizar en los espacios en blanco disponibles con una (x). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN | ACCIÓN |  |  |  |  |  |  | ESPACIO |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (S/)
 | INSTALACION | ADQUISICION | REPARACION | REPOSICION | MANTENIMIENTO | PINTADO | LIMPIEZA | AULA | COCINA Y COMEDOR | ADMINISTRATIVO | EXTERIORES | SERVICIOS AUXILIARES | SERVICIOS HIGENICOS | UNIDAD | ESTIMADO | GLOBAL | METRO LINEAL | METRO CUADRADO | METRO CUBICO | PIE CUADRADO | KILOS | LITROS |  |  | 
Cubiertas - techos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones y de áreas exteriores (no se considera losas aligeradas). Se recomienda que sea aislada de las lluvias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones de losa aligerada. Se recomienda impermeabilización y tratamiento por filtraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mallas en cubiertas livianas de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Soportes y elementos de sujeción en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Falso cielo raso en interiores. Se recomienda incluir aislante térmico y que el falso cielo raso configure una cámara de aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de evacuación de aguas pluviales (canaletas y montantes pluviales) en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de captación de aguas pluviales en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBTOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ANEXO Nº 8A
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO: COSTA LLUVIOSA
x
x
7
Llenar el costo unitario y cantidad.
Costo unitario x cantidad = Costo total.
x
8
20
29
580

## Slide 11
SUB-TOTAL
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO – Estructura y llenado
NOMBRE DE LA I.E. |  |  |  |  | CORREO ELECTRONICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PERIODO: |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
COD LOCAL: |  |  |  |  | CENTRO PROBLADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UBICACIÓN: |  |  |  |  | PROVINCIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO ASIGNADO: | 
DISTRITO: |  |  |  |  | DEPARTAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
_ ACCIÓN, ESPACIO y UNIDAD DE MEDIDA: Marcar la acción a realizar en los espacios en blanco disponibles con una (x). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN | ACCIÓN |  |  |  |  |  |  | ESPACIO |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (S/)
 | INSTALACION | ADQUISICION | REPARACION | REPOSICION | MANTENIMIENTO | PINTADO | LIMPIEZA | AULA | COCINA Y COMEDOR | ADMINISTRATIVO | EXTERIORES | SERVICIOS AUXILIARES | SERVICIOS HIGENICOS | UNIDAD | ESTIMADO | GLOBAL | METRO LINEAL | METRO CUADRADO | METRO CUBICO | PIE CUADRADO | KILOS | LITROS |  |  | 
Cubiertas - techos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones y de áreas exteriores (no se considera losas aligeradas). Se recomienda que sea aislada de las lluvias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coberturas de edificaciones de losa aligerada. Se recomienda impermeabilización y tratamiento por filtraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mallas en cubiertas livianas de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Soportes y elementos de sujeción en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Falso cielo raso en interiores. Se recomienda incluir aislante térmico y que el falso cielo raso configure una cámara de aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de evacuación de aguas pluviales (canaletas y montantes pluviales) en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sistema de captación de aguas pluviales en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBTOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ANEXO Nº 8A
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO: COSTA LLUVIOSA
x
x
x
20
29
580
9
Sumar los costos totales y colocar el resultado en la casilla Sub-total.
x
x
x
15
68
1020
1600

## Slide 12
TOTAL + FIRMAS
FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO – Estructura y llenado
Sumar los subtotales por categoría de elemento de intervención y colocar el resultado en la casilla Total.
Firmar la ficha.
Pintado de carpinterías metálica y de madera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBTOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CONSIDERACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Las acciones que se prioricen deberán ser aquellas que garanticen la continuidad el servicio educativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Se podrá utilizar materiales tradicionales de la zona siempre que garanticen condiciones de habitabilidad y seguridad en el local escolar. Para ello, se podrá solicitar asistencia técnica a la UGEL y/o DRE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
________________________ ______________________________
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DEL INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO
LOCAL EDUCATIVO
_______________________________
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO
0
7400
13
12

## Slide 13
¡Gracias!
http://www.pronied.gob.pe